## Slide 1: Analyse fonctionnelle Matière communicante
Version 2.0 – 08/03/2018

## Slide 2: Phase d’exploitation

## Slide 3
Composant préfabriqué de matière communicante
Truc : élément préfabriqué de matière communicante
Phase : temps d’exploitation
Autres composants
Bâtiment (MC)
Phase 1 : phase de conception
Phase 2 : phase de fabrication
Phase 3 : phase d’exploitation
Phase 4 : phase de recyclage (destruction?)
Systèmes d’information
Data
Data :
Données produites par la matière communicante
Données stockées dans la matières communicante
Utilisateur
(Acteurs)
Gestionnaire
Acteurs amonts
Normes ?
Normes vont changer.
Passage de normes descriptives à normes performancielles
Environnement extérieur
(air, humidité)
Environnement intérieur (C0²,COV,…)
Objets connectés
Acteurs métiers
(Pompiers/ maint./nett.)
Smart City
(SIG)
Composants inertes
F1
F2
F3
Les autres gens
F4
F5
F6

## Slide 4
Composant préfabriqué de matière communicante
Truc : élément préfabriqué de matière communicante
Phase : temps d’exploitation
Autres composants
Bâtiment (MC)
Phase 1 : phase de conception
Phase 2 : phase de fabrication
Phase 3 : phase d’exploitation
Phase 4 : phase de recyclage (destruction?)
Systèmes d’information
Data
Data :
Données produites par la matière communicante
Données stockées dans la matières communicante
Utilisateur
(Acteurs)
Gestionnaire
Acteurs amonts
Normes ?
Normes vont changer.
Passage de normes descriptives à normes performancielles
Environnement extérieur
(air, humidité)
Environnement intérieur (C0²,COV,…)
Objets connectés
Acteurs métiers
(Pompiers/ maint./nett.)
Smart City
(SIG)
Composants inertes
F1
F2
F3
Les autres gens
F4
F5
F6

## Slide 5
Composant préfabriqué de matière communicante
Truc : élément préfabriqué de matière communicante
Phase : temps d’exploitation
Autres composants
Bâtiment (MC)
Phase 1 : phase de conception
Phase 2 : phase de fabrication
Phase 3 : phase d’exploitation
Phase 4 : phase de recyclage (destruction?)
Systèmes d’information
Data
Data :
Données produites par la matière communicante
Données stockées dans la matières communicante
Utilisateur
(Acteurs)
Gestionnaire
Acteurs amonts
Normes ?
Normes vont changer.
Passage de normes descriptives à normes performancielles
Environnement extérieur
(air, humidité)
Environnement intérieur (C0²,COV,…)
Objets connectés
Acteurs métiers
(Pompiers/ maint./nett.)
Smart City
(SIG)
Composants inertes
F7
F8
F10
Les autres gens
F9

## Slide 6
Composant préfabriqué de matière communicante
Truc : élément préfabriqué de matière communicante
Phase : temps d’exploitation
Autres composants
Bâtiment (MC)
Phase 1 : phase de conception
Phase 2 : phase de fabrication
Phase 3 : phase d’exploitation
Phase 4 : phase de recyclage (destruction?)
Systèmes d’information
Data
Data :
Données produites par la matière communicante
Données stockées dans la matières communicante
Utilisateur
(Acteurs)
Gestionnaire
Acteurs amonts
Normes ?
Environnement extérieur
(air, humidité)
Environnement intérieur (C0²,COV,…)
Objets connectés
Acteurs métiers
(Pompiers/ maint./nett.)
Smart City
(SIG)
Composants inertes
Les autres gens
F15
F16
F11
F12
F14
F13

## Slide 7
Composant préfabriqué matière communicante : CPMC
F1 : Le CPMC doit respecter les normes du bâtiment
F2 : Le CPMC doit permettre de mesurer l’écart entre des paramètres interne et externe au bâtiment
Ex: Mesure de la différence thermique entre l’extérieur du bâtiment (la zone où j’habite) et l’intérieur (ma chambre)
F3 : Le CPMC doit informer le gestionnaire des paramètres interne et externe au bâtiment par l’intermédiaire d’autres matières communicantes.
Ex: un bout de matière peut servir de relais aux informations mesurées par un autre bout de matière.
F4 : Le CPMC doit permettre l’échange entre gestionnaires et utilisateurs
F5 : Le CPMC doit donner des informations aux acteurs métiers
F6 : Le CPMC doit remonter des données vers les acteurs métiers
F7 : Le CPMC doit permettre au gestionnaire de collecter les datas nécessaires pour la gestion de son patrimoine
F8 : Le CPMC doit mettre en relation les acteurs métiers avec le gestionnaire
F9 : Le CPMC doit mettre en relation les Acteurs plus amonts avec le gestionnaire
F10 : Le CPMC doit permettre la relation avec l’utilisateur et le système d’information par contact direct (F10’ permettre de récupérer des données depuis la matière)
Ex: j’approche mon portable du CPMC et j’arrive à récupérer ses informations de traçabilité par exemple.
F11 : Le CPMC doit permettre de renvoyer des informations vers le SIG
SIG = Système d’Information Géographique
F12 : Le CPMC doit permettre de diffuser des contraintes d’usage issues des SIG vers le gestionnaire et utilisateur
F13 : Le CPMC doit permettre de sécuriser l’information avec un niveau paramétrable
Ex: je suis un agent de maintenance, je peux avoir accès aux données structurelles du béton. Sinon non.
F14 : Le CPMC doit sécuriser ses données au vu des différents « gens » autour de lui
F15 : Le CPMC doit permettre des seuils d’accès aux données
F16 : Le CPMC doit permettre de connaître l’origine des données produites par les acteurs amonts aux gens

## Slide 8
Exemple Critérisation d’une fonction :
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F2 | Mesure Température extérieure | +40/-40° | F0
 | Mesure Température intérieure | +10°/+25° | F0
 | Mesure Humidité extérieure | 0%/100% | F0
 | Mesure Humidité intérieure | 0%/100% | F0
 | Période de rafraîchissement mesure | toutes les heures | F1
 | Nombre de points de mesure | 1 par pièce? 1 par m2? | F2
Caractéristique de la fonction
Valeur de la caractéristique
Indique si le respect du niveau:
F0 – fondamental
F1 à F3 (négociable à très négociable)

## Slide 9
Fonctions non abordées
Composant préfabriqué matière communicante : CPMC
F1 : Le CPMC doit respecter les normes du bâtiment

## Slide 10
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F2 | Mesure Température extérieure | +40/-40° | F0
 | Mesure Température intérieure | +10°/+25° | F0
 | Mesure Humidité extérieure | 0%/100% | F0
 | Mesure Humidité intérieure | 0%/100% | F0
 | Mesure luminosité intérieure | 0lux/100000lux | F3
 | Mesure luminosité extérieure | 0lux/100000lux | F3
 | Mesure press. atm. intérieure | 800hPa/1100hPa | F3
 | Mesure press. atm extérieure | 800hPa/1100hPa | F3
 | Mesure de rayonnement électromagnétique intérieur | V/m; A/m; | F3
 | Mesure de rayonnement électromagnétique extérieur | V/m; A/m; | F3
 | Mesure de bruit acoustique intérieur | 0db/160dB | F3
 | Mesure de bruit acoustique extérieur | 0db/160dB | F3
 | Période de rafraîchissement mesure | toutes les heures | F1
 | Nombre de points de mesure | 1 par pièce?1 par m2? | F2
 | Quantité d’énergie nécessaire aux mesures et traitements | mW ou W par heure ou jour | F1
F2 : Le CPMC doit permettre de mesurer l’écart entre des paramètres interne et externe au bâtiment

## Slide 11
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F2 | Mesure température CPMC (maturométrie) | +40/-40° | F0
 | Mesure humidité CPMC (maturométrie, pose revêtement, corrosion) | 0%/100% | F0
 | Mesure contraintes CPMC (efforts supportés par le CPMC) | 0 Mpa/ 1000 MPa | F0
 | Mesure corrosion CPMC (résistivité) | Résistance électrique | F0
 | Mesure position et orientation | Coordonnées métriques et angulaires | F0
F2 (suite): Le CPMC doit permettre de mesurer l’écart entre des paramètres interne et externe au bâtiment et ses propres constantes
Je rajouterai donc les critères suivants

## Slide 12
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F3 | Nature des données échangées avec les autres composants | cf fonction 02 Il y a d’autres types d’information | F1
 | Fréquence des échanges avec les autres composants | Toutes les x heures/jours De 2 fois par heure (maturométrie) à 1 fois /jour (surveillance) | F2
 | Durée des échanges avec les autres composants | x µs/ms Dépend de la bande passante et de la quantité de données à échanger. A estimer? | F3
 | Quantité de données échangées avec les autres composants | x o/ko Dépend des données à échanger. | F2
 | Latence entre mesures et échanges avec les autres composants | x h/jour | F3
 | Sécurisation des échanges avec les autres composants | Inexistante … forte | F1
 | Nature des données échangées avec le gestionnaire | cf fonction 02 Il peut y avoir d’autres types d’information | F1
 | Fréquence des échanges avec le gestionnaire | Toutes les x heures/jours | F3
F3 : Le composant préfabriqué en matière communicante doit informer le gestionnaire des paramètres interne et externe au bâtiment par l’intermédiaire d’autres matières communicantes

## Slide 13
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F3 | Fréquence des échanges avec le gestionnaire | Toutes les x heures/jours | F2
 | Durée des échanges avec le gestionnaire | x µs/ms | F3
 | Quantité de données échangées avec le gestionnaire | x o/ko | F2
 | Latence entre mesure et échanges avec le gestionnaire | x heures/jours | F3
 | Sécurisation des échanges avec le gestionnaire | Inexistante..forte | F1
F3 (suite) : Le composant préfabriqué en matière communicante doit informer le gestionnaire des paramètres interne et externe au bâtiment par l’intermédiaire d’autres matières communicantes

## Slide 14
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F4 | Mode d’accès gestionnaire et utilisateur | Lien (accès web?) | F0
 | Fréquence des échanges entre gestionnaire et utilisateur | 1 fois/mois | F3
 | Quantité de données échangées avec le gestionnaire | x o/ko | F2
 | Latence entre mesure et échanges avec le gestionnaire | x heures/jours | F3
 | Sécurisation des échanges avec le gestionnaire | Inexistante..forte | F1
F4: Le CPMC doit permettre l’échange entre gestionnaires et utilisateurs

## Slide 15
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F5 | Informations générales sur le CPMC | Matériaux, détails techniques, traçabiilté | F2
 | Informations sur les anomalies historisées du CPMC | Anomalies chimiques matière chimique (niveau pH, espèces exogènes,…) Anomalies physiques matière (variation de pression, hygrométrie) Anomalies physique pièce (fissuration, contrainte, humidité) | F0
 | Liste des opérations de maintenance déjà effectuées sur le CPMC | Quantité? formalisme? | F2
 | Accès au carnet d’entretien du bâtiment | lien | F3
F5: Le CPMC doit donner des informations aux acteurs métiers (Pompiers(?), maintenance/nettoyage)

## Slide 16
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F6 | Cartes des valeurs physiques (t°, humidité, contraintes,…) dans le bâtiment (pompier/mainteneur) | Cf fonction 2 | F1
 | Mode d’acquisition | Synchrone/Asynchrone | F0
 | Historisation de ces valeurs (en mode asynchrone) | X mois? | F3
 | Vitesse d’acquisition des données (en mode synchrone) | <1 min | F3
F6: Le CPMC doit remonter des données vers les acteurs métiers
Le terme remonter des données se réfère à l’acquisition des données de capteur.
Acquisition synchrone = les valeurs relevées sont celles actuelles
Acquisition asynchrone = les valeurs ont été relevées avant et historisées

## Slide 17
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F7 | Nature des données stockées à collecter | Toutes les x heures/jours | F1
 | Quantité des données stockées à collecter | x µs/ms | F2
 | Nature de l'interrogation | x o/ko | F1
 | Fréquence de l'interrogation | Asynchrone/synchrone | F3
 | Localisation du gestionnaire | Locale/globale | F2
 | Sécurisation des échanges | Inexistante..forte | F1
F7 : Le composant préfabriqué en matière communicante doit permettre au gestionnaire de collecter les datas nécessaires pour la gestion de son patrimoine.

## Slide 18
F8 : Le composant préfabriqué en matière communicante doit permettre de mettre en relation les acteurs métiers avec le gestionnaire
Similaires à F4
F9 : Le CPMC doit mettre en relation les Acteurs plus amonts avec le gestionnaire
F10 : Le CPMC doit permettre la relation avec l’utilisateur et le système d’information par contact direct (F10’ permettre de récupérer des données depuis la matière)
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F10 | Type de lecture | Lecture sans contact | F0
 | Distance de lecture | contact/plusieurs mètres(?) | F3
 | Emplacement des données | Sur le CPMC (données critiques) Sur un serveur distant (autres données) | F0

## Slide 19
F12 : Le CPMC doit permettre de diffuser des contraintes d’usage issues des SIG vers le gestionnaire et utilisateur
F11 : Le CPMC doit permettre de renvoyer des informations vers le SIG
SIG = Système d’Information Géographique
Similaire à F3
Natures des contraintes d’usage ??
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F12 | Nature des contraintes d’usage | ? | F0
 | Qualification des données | Propriétaire..publique | F0
 | Nature de la vérification | Id..authentification forte | F0
F13 : Le CPMC doit permettre de sécuriser l’information avec un niveau paramétrable
Ex: je suis un agent de maintenance, je peux avoir accès aux données structurelles du béton. Sinon non.
F14 : Le CPMC doit sécuriser ses données au vu des différents « gens » autour de lui
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F13/14 | Droits d’accès | Profils | F0
 | Cryptage des échanges | Protocole de cryptage | F0
Regroupement en une seule fonction « Sécurité des informations »

## Slide 20
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F15 | Nature de seuil | Root..extern | F0
 | Qualification des données | Propriétaire..publique | F0
 | Nature de la vérification | Id..authentification forte | F0
F15 : Le composant préfabriqué en matière communicante doit permettre des seuils d’accès aux données
F16 : Le CPMC doit permettre aux autres gens de connaître l’origine des données produites par les acteurs amonts
Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité
F16 | Moyen de lier la donnée et son origine | Métadonnées, lien | F0
 | Origine des données contient l’identifiant acteur | Description de l’acteur (URI, nom) | F0
 | Origine des données contient la date de production de la donnée | Date de la donnée | F0
Traduite en « l’origine doit être liée aux données »

## Slide 21: Fonctions techniques du truc (CPMC)

## Slide 22
FT4 : Les échanges du truc avec l’extérieur sont avec droits d’accès et les échanges entre trucs cryptés
Terminaux
TRUC
Acteurs (différents profils,
différents buts)
TRUC
TRUC
FT1 : échanger des informations sur le truc ou le réseaux de trucs
Sur sollicitation ou automatique
Données externes ou internes
F4
F5
FT3 : Collecte des données du réseau de trucs
(externes ou internes).
Le réseau de trucs final n’est pas connu à priori.
Maximiser la durée de vie du réseau de trucs, tout en répondant aux impératifs de collecte
FT2 : Mesure de constantes physiques du truc et du réseau de trucs / de l’environnement du truc
La fréquence/ les seuils doivent être paramétrables
Maximiser la durée de vie de la fonction/ Minimiser temps émission
F6
F7
Systèmes d’information
F8
F9
F13
F14
F3
F15
F2
F10
Données internes = produites par les mesures
Données externes = autres données
Externe au truc

## Slide 23
Terminaux
TRUC
Acteurs (différents profils, différents buts)
TRUC
TRUC
Systèmes d’information
FT5 : Le truc peut mettre en relation les acteurs et les systèmes d’information entre eux
F11
F12
Externe au truc

## Slide 24: Structures possibles du truc

## Slide 25
Béton
Capteur
Intelligence (ou SI) McBIM
1) Remonte des données sécurisées, sous certaines conditions
2) Surveille des niveaux
3) Re-programmable ? Prend des entrées ? Si oui, lesquelles ?
Stocke les données
Fournit des connaissances (données augmentées metadonnées, ou données insérées dans maquette numérique)
Fournit des services, différents selon le profil user
Acteurs (différents profils, différents buts)
Terminaux
REFELXION Ana ROXIN du 20/02/18

## Slide 26
Pour 360sc, LE TRUC McBIM C’EST QUOI ?

## Slide 27
VISION 360sc du TRUC McBIM
Le truc en matière communicante MC BIM c'est :
Une pièce en béton préfabriqué
Qui possède des data internes initialisées au moment de la création physique du « truc »
Qui est capable de restituer ses data internes à un élément extérieur sur sollicitation ou en automatique
Qui a des capacités de mesure de ses propriétés physiques et chimiques (capteur) Ces mesures doivent être capable d'updater les datas internes, pour en garder la trace. Les mesures peuvent être à trois niveaux : Matière / Structurel / Environnement.
Qui possède une "conscience" de type mesch 3D des autres « truc » dans son environnement constituant l’Ouvrage. Il a la possibilité de transmettre les données des autres «truc » environnantes (data étendue) en ayant connaissance de leur position relative les unes par rapport aux autres (mesch 3d)

## Slide 28
ENVIRONNEMENT
Physique et réglementaire
Capteur(s)
DATA
Transmetteur
AUTRES TRUCS (faisant partie d’un système cohérent)
INTERPRETATION (logique)
MATIERES
M1
M2
M2
…
TRUC MCBIM
ACTEURS
ENVIRONNEMENT SI
BIM, ERP, PLM …
DATA
Transmetteur
AUTRES AVATARS (faisant partie d’un système cohérent)
INTERPRETATION
AVATAR TRUC MCBIM
REFLEXION Rolland MELET du 20/02/18
/!\ Rajouter des contraintes fonctionnelles et leurs vérifications
(?) Voir ou les mettre

## Slide 29
REFLEXION William DERIGENT du 08/03/2018
ENVIRONNEMENT
Physique et réglementaire
ACTEURS
ENVIRONNEMENT SI Extérieurs
BIM, ERP, PLM …
Capteur(s)
DATA
INTERNE
+ ID TRUC à minima
Transmetteur
INTERPRETATION (logique)
MATIERES
M1
M2
M2
…
TRUC MCBIM
DATA INTERNE & EXTERNE
Transmetteur
INTERPRETATION
AVATAR TRUC MCBIM
ENVIRONNEMENT SI McBIM
(Traitements, intelligence)
Mode
Automatique
(via gateway?)
Sur sollicitation
MONDE DIGITAL
MONDE REEL
(Collectes de données, surveillance)
Données
Configuration du réseau
Echanges cryptés
FT3
FT1
FT1
FT5
FT2
FT3
FT4
FT4

## Slide 30: Votre avis sur la question?