## Slide 1: McBIM - Matière Communicante au service du BIM
Etat de l’Art
Réseaux de capteurs sans-fils dédiés à la surveillance des structures en béton armé
WP2 : Wireless sensor network development & deployment

## Slide 2: Objectifs généraux du projet
  Concevoir un “béton communicant”
  (béton embarquant un réseau de micro-capteurs sans-fils à faible consommation énergétique capable de gérer et échanger des données avec des plateformes BIM)
  Démontrer l’utilité de cette approche au travers de deux phases du cycles de vie des bâtiments :
  -La construction du bâtiment (traçabilité)
  -L’exploitation du bâtiment (SHM)

## Slide 3: Tâches du "Work Package" n°2
  Définition des protocoles et architecture pour une télécommunication robuste et compatible avec le béton armé
  Conception du transmetteur (UWB-IR)
  Conception et optimisation de l’antenne
  Conception du système de récupération de l’énergie ambiante (RF ou WPT)
  Intégration sur substrat souple de l’ensemble du système

## Slide 4: Modèle du réseau de capteurs sans-fils
Béton armé
Présence d’une structure métallique
Forte présence d’eau
PH basique
Nœuds sensitifs
Mesure d’une ou plusieurs grandeurs physiques
Communication sans-fils avec le nœud communicant
Récupération de l’énergie ambiante
/!\ Pas de traitement
Nœud communicant
Traitement et stockage des données
Communication sans-fils avec les nœuds sensitifs et communicants et la plateforme BIM
Alimenté en énergie
Notes: Béton armé (présence d’une structure métallique, PH fortement basique, eau,…)
-Multiples nœuds sensitifs (peu gourmand en énergie, robuste à un environnement rude,…)
* Capture de grandeurs physiques (différents paramètres : température, humidité, cracks, corrosion,…)
* Communication sans-fils avec le nœud communicants (UWB-IR)
* Gestion de l’énergie
+ Récupération de l’énergie (RF ou WPT)
+ Stockage de l’énergie (supercondensateur ou batterie rechargeable)
* Pas de traitement /!\
-Un ou peu de nœuds communicants :
* Communication avec les nœuds sensitifs (réception de données, utilisation d’actuateurs, transmission d’ordres)
{* Traitement des données (mesures indirectes)}
{* Communication avec d’autres nœuds communicants [et la plateforme BIM]}
{* Stockage de données fournies par les nœuds sensitifs[, par d’autres nœuds communicants et par la plateforme BIM (supervision et traçabilité)]}
[* Alimenté en énergie]
[] ne me concerne pas
{} est-ce que ça me concerne ?

## Slide 5: Méthodes de télécommunication (SN-CM)
  Critères de choix :
    Consommation énergétique la plus faible possible
    Portée dizaines ou centaines de mètres
    Débit ???
    Fréquence peu sensible au béton armé (métal et eau) et aux interférences ISM
    Topologie du réseau cluster
    Protocole A définir
    Directionnalité Emission seule

## Slide 6: Technologies de télécommunication (SN-CM)
 | RFID |  |  | IEEE 802.15.4 ZigBee | Bluetooth Low Energy | IEEE 802.11 WiFi | LoRa | SigFox | IEEE 802.15.3 UWB | UWB-IR
 | Passif | Semi-actif | Actif |  |  |  |  |  |  | 
Puissance consommée pour la transmission (W) | Très faible | Très faible | N/A | <0,195 | <0,068 | <0,723 | <0,117 | <0,178 | <0,753 | <0,034
Tension d’alimentation (V) | N/A | N/A | N/A | 2-3,6 | 2-3,6 | 3,3 | 2,1 – 3,6 | 1,8 – 3,6 | 3,3 | N/A
Taille des trames (o) | N/A | N/A | N/A | 133 | 39 | 1500 | 222 | 12 | 133 | N/A
Source d’énergie usuelle dans les WSN | Réutilisation du signal reçu du lecteur (modulation + "réflexion« ) | Réutilisation du signal reçu du lecteur (modulation + "réflexion") (ou pile(s)) | Pile(s) | Pile(s) | Pile(s) | Secteur | Pile(s) | Pile(s) EH | N/A | N/A

## Slide 7: Technologies de télécommunication (SN-CM)
 | RFID |  |  | IEEE 802.15.4 ZigBee | Bluetooth Low Energy | IEEE 802.11 WiFi | LoRa | SigFox | IEEE 802.15.3 UWB | UWB-IR
 | Passif | Semi-actif | Actif |  |  |  |  |  |  | 
Fréquences disponibles (Hz) | LF: [125k;135k] HF: 13,56M UHF: [400M;960M] Rf: [2,45G;5,8G] | UHF: [400M;960M] Rf: [2,45G;5,8G] | UHF: [400M;960M] Rf: [2,45G;5,8G] | 868 / 915 M 2,4 G | 2,4 G | 2,4G 5G | 433 / 868 / 915 M | 433 / 868 / 915 M | [3,1G; 10,6G] | [3,1G; 10,6G] 60G
ISM | oui | oui | oui | Oui | Oui | Partiellement | Oui | Oui | Pas de licence nécessaire, mais fonction du pays | Pas de licence nécessaire, mais fonction du pays
Débit théorique (Bps) | LF: <1k HF: <25k UHF: <28k | <16k | <128k | <250k | <2M | <54M | <250k (FSk/OOK) <37,5k (LoRa) | <100 / 600 | <480M | <750M
Portée théorique maximale (extérieur) (m) | LF: <0,5 HF: <1,5 UHF: <5 | <100 | <500 | <1,2k | <50 | <100 | >10k | >10k | <10 | <50

## Slide 8: Technologies de télécommunication (SN-CM)
 | RFID |  |  | IEEE 802.15.4 ZigBee | Bluetooth Low Energy | IEEE 802.11 WiFi | LoRa | SigFox | IEEE 802.15.3 UWB | UWB-IR
 | Passif | Semi-actif | Actif |  |  |  |  |  |  | 
Direction | Emission seule | Emission / Réception | Emission / Réception | Emission / Réception | Emission / Réception | Emission / Réception | Emission / Réception | Emission (/ Réception) | Emission / Réception | Emission / Réception
Topologies possibles | Etoile | Etoile | Etoile | Etoile Pair-à-pair Cluster | Etoile (maîte-esclaves) | Etoile (Point d’accès – terminaux) Cluster | Etoile (Point d’accès – terminaux) Pair-à-pair | Etoile (Point d’accès – terminaux) | Pair-à-pair | N/A
Charge supportée | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | 8 | N/A
Prix d’un transmetteur avec STACK ($) | 0,01-1 (fonction du volume) | 20-60 | 30- >100 | >12 | >3 | >14 | >12 | >35 | N/A | N/A
Autre | Utilise l’énergie fournie par le lecteur pour transmettre | Utilise l’énergie fournie par le lecteur pour initier la transmission et la source locale d’énergie pour les mesures, traitements et transmissions | Utilise la source locale d’énergie pour les mesures, traitements et transmissions | ZigBee est un protocole de communication basé sur la technologie XBEE | BLE définie un protocole de communication | WiFi définie un protocole de communication | Un seul fabriquant de transceiver : Semtech | Réseau et technologie propriétaires (abonnement) Des travaux sur l’EH sont disponible pour les clients | N/A | Peu documenté

## Slide 9: Technologies de télécommunication (SN-CM)
  Interrogations
  Où doit se trouver le transmetteur ? (surface du béton, à une profondeur maitrisée, ou totalement intégré)
  A quelle fréquence veut-on des données ? (cf. technologies de mesure et méthodes d’alimentation)
  Souhaitons nous avoir deux modes de traitements ? (nominale et exceptionnel (catastrophe naturelle)) (cf. technologies de mesure et méthodes d’alimentation)
  Quelle est la portée désirée ?
  Conclusion
  Les technologies usuelles ont toutes des contraintes protocolaires.
  L’idée est d’adapter le protocole au besoin et de le simplifier au maximum.
  Il faudrait faire une étude de transmission électromagnétique au travers du béton pour déterminer les fréquences les moins altérées.
  Les bandes ISM sont contraintes en termes de puissance d’émission et de temps d’occupation des canaux.

## Slide 10: Technologies de télécommunication (SN-CM)
  Références
    RFID
    Life-Cycle Approach For Implementing RFID Technology In Construction: Learning From Academic And Industry Use Cases – 2011 - http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000376
    Radio-Frequency Identification (RFID) applications: A brief introduction – 2007 - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034606000498
    Review of the current state of Radio Frequency Identification (RFID) Technology, its use and potential future use in Construction – 2006 - https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/paattyneet-ohjelmat/yhdyskunta/report_rfid_in_construction.pdf
    Xbee
    XBEE® AND XBEE-PRO® ZIGBEE – 2015 - http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14fe/0900766b814fefe8.pdf
    Bluetooth Low Energy
    Overview and Evaluation of Bluetooth Low Energy: An Emerging Low-Power Wireless Technology – 2012 - http://www.mdpi.com/1424-8220/12/9/11734/htm
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2541.pdf
    WiFi
    A Comparative Study of Wireless Protocols: Bluetooth, UWB, ZigBee, and Wi-Fi - 2007 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4460126
    LoRa
    On the Coverage of LPWANs: Range Evaluation and Channel Attenuation Model for LoRa Technology – 2015 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7377400
    http://www.farnell.com/datasheets/2140371.pdf?_ga=2.247993351.1674118544.1510763214-1293196859.1510763214&_gac=1.48899730.1510763214.EAIaIQobChMI-pqPxP_A1wIVSjobCh1yegw7EAAYASAAEgLd8PD_BwE
    SigFox
    https://www.sigfox.com/en
    https://partners.sigfox.com/products/sfm10r1
    https://www.linkedin.com/pulse/sigfox-demonstrates-its-great-fit-energy-harvesting-maxime-schacht - Existe un cookbook pour les partenaires
    UWB
    A Comparative Study of Wireless Protocols: Bluetooth, UWB, ZigBee, and Wi-Fi - 2007 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4460126
    UWB-IR
    INTERFACE RADIO IR-UWB RECONFIGURABLE POUR LES RESEAUX DE MICROSYSTEMES COMMUNICANTS – 2010 - https://www.theses.fr/2010ISAT0026

## Slide 11: Technologies de mesure
Type de capteur | Thermistance | Capteur de température et humidité | Jauge de contrainte | Fibre optique | Accéléromètre | Capteur piézocéramique | Capteur ultrason | Antenne RFID | Surface acoustic wave | Cavité RF | Capteur de corrosion | LVDT
Paramètre mesuré | Température | Température / Humidité | Déformation / Pression | Déformation / Température / Humidité | Déformation / Cracks | Déformation / Cracks | Déformation / Cracks | Déformation / Corrosion / Cracks | Déformation / Cracks | Déformation / Cracks | Corrosion | Déplacement
Domaine d’application dans le projet | Fabrication (/ exploitation) | Fabrication (/ exploitation) | Exploitation | Fabrication / Exploitation | Exploitation | Fabrication / Exploitation | Fabrication / Exploitation | Fabrication / Exploitation | Exploitation | Exploitation | Exploitation | Exploitation
Type de mesure | Directe | Directe | Directe | Indirecte (traitement du signal logiciel) | Indirecte (traitement du signal logiciel) | Indirecte (traitement du signal logiciel) | Indirecte (traitement du signal logiciel) | Indirecte (traitement du signal logiciel) | Indirecte (traitement du signal logiciel) | Indirecte (traitement du signal logiciel) | Directe | Directe
Echelle de mesure | Locale | Locale | Locale | Etendue | Etendue | Etendue | Etendue | Etendue | Etendue | Etendue | Locale | Etendue
Positionne-ment | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne / Surface | Interne / Surface | Interne / Surface | Interne (/ Surface) | Surface | Surface | Interne | Interne / Surface

## Slide 12: Technologies de mesure
  Interrogations
  Quelles grandeurs doivent être considérées ?
  Quelle méthode est à privilégier ? (mesure directe ou indirecte)
  En cas de mesure indirecte, qui s’occupe de l’algorithme de traitement à embarquer dans les nœuds communicants ?
  A quelle fréquence veut-on des mesures ? (cf. technologies de télécommunication et méthodes d’alimentation)
  Souhaitons nous avoir deux modes de traitements ? (nominale et exceptionnel (catastrophe naturelle)) (cf. technologies de télécommunication et méthodes d’alimentation
  Conclusion
  Il existe une multitude de méthodes de mesure.
  Une mesure indirecte basée sur une étude fréquentielle demande beaucoup de ressources (mesures et émissions ou traitements quasi-continus).
  Un traitement par le nœud sensitif n’est pas compatible avec l’approche « mesure + émission seules » en induisant l’ajout d’une capacité de calcul (microprocesseur, DSP,…)

## Slide 13: Technologies de mesure
  Références
  Structural Health Monitoring Using Wireless Sensor Networks: A Comprehensive Survey – 2017 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7894175&tag=1
  A Review of Passive RFID Tag Antenna-Based Sensors and Systems for Structural Health Monitoring Applications – 2017 - http://www.mdpi.com/1424-8220/17/2/265/htm
  RFID Tag as a Sensor - A Review on the Innovative Designs and Applications – 2017 - https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/msr.2016.16.issue-6/msr-2016-0039/msr-2016-0039.pdf

## Slide 14: Méthodes d’alimentation
  Récupération de l’énergie
  /!\ le béton est transparent à 100 kHz
    Energy harvesting
    Power Wireless Transfert
    Un antécédent : 100 kHz, 30 cm, recharge de 2 à 6 heures pour 10 à 12 mois d’utilisation, communication à 169MHz
    An innovative embedded wireless sensor network system for the structural health monitoring of RC structures
    2017
    http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8065969
    http://www.mdpi.com/1424-8220/17/11/2566/htm
Méthode | Solaire | Mécanique piézoélectrique | Mécanique induction électromagnétique | Récupération RF | Thermique | Hybride
Pertinence | NULLE | MOYENNE (dépend du type de bâtiment) | MOYENNE (dépend du type de bâtiment) | ELEVEE | NULLE | ???
Autre | Quid des IR ? | Utilisation pour de la mesure indirecte | Utilisation pour de la mesure indirecte | Dépend de l’environnement et des pertes dues au béton | Installation trop couteuse | 

## Slide 15: Méthodes d’alimentation
  Stockage de l’énergie : accumulateurs rechargeables et supercondensateurs
Composition | Plomb-acide | Nickel-Hydrure métallique | Lithium-Ion (cobalt / manganese / phosphate) | Lithium-Polymer | Supercondensateur
Tension typique (V) | 1,5 | 1,2 | 3,6 / 3,8 / 3,3 | 3,7 | 2,3-2,75
Type de recharge | Courant constant puis tension constante | Courant constant | Courant constant puis tension constante Par impulsions | Courant constant puis tension constante Par impulsions | N/A
Taux d’auto-décharge (% par mois) | 4-8 | 10-15 Et 10-15% dans les premières 24h | 5-10 | <1 | 5,9 % par jour
Densité d’énergie (Wh/kg) | 30-50 | 60-120 | 150-190 / 100-135 / 90-120 | 100-250 | 5
Cycle de vie | 200-300 | 300-500 | 500-1,000 / 5000-1,000 / 1,000-2,000 | 200-1,000 | >1,000,000
Durée de vie (an) | > 4 | 8 | >5 | >5 | >30
Durée usuelle de charge | 8-16 h | 2-4 h | 10-60 min | 10-60 min | 1-30 s
Autre | Tolérant à la surcharge Polluant | Pas tolérant à la surcharge | Pas tolérant à la surcharge | Pas tolérant à la surcharge | Peu d’énergie mais beaucoup de puissance

## Slide 16: Méthodes d’alimentation
  Interrogations
  A quelle fréquence veut-on des mesures ? (cf. technologies de télécommunication et technologies de mesure)
  Souhaitons nous avoir deux modes de traitements ? (nominale et exceptionnel (catastrophe naturelle)) (cf. technologies de télécommunication et technologies de mesure)
  Conclusion
  Un dispositif de récupération d’énergie RF ou de transfert d’énergie sans fil est envisageable.
  Une étude de propagation au travers du béton est nécessaire.
  Suivant la quantité d’énergie nécessaire, le stockage d’énergie peut être indispensable.
  Les supercondensateurs ont une durée de vie extrêmement longue mais une faible densité énergétique.

## Slide 17: Méthodes d’alimentation
  Références
    Récupération de l’énergie
  ENERGY HARVESTING METHODS FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING USING WIRELESS SENSORS: A REVIEW – 2016 - http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1219&context=csce2016
  Structural Health Monitoring of Reinforced Concrete Beam Using Piezoelectric Energy Harvesting System - 2014 - https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01020338/document
  An innovative embedded wireless sensor network system for the structural health monitoring of RC structures – 2017 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8065969 & http://www.mdpi.com/1424-8220/17/11/2566/htm
    Stockage de l’énergie
  Cours 5 ISS INSA : Sources d’énergie, stockage & récupération d’énergie – 2016 – Jean-Marie Dilhac
  THE SEARCH BElTER BATTERIES – 1995 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=381877
    Général
  Energy Harvesting Sensor Nodes: Survey and Implications – 2011 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5522465

## Slide 18: Exemples d’applications
  Capteur sans fils pour du SHM dans du béton armé, avec un système de recharge sans fils, faisant des mesures de température, humidité et déformation par jauge de contrainte
  An innovative embedded wireless sensor network system for the structural health monitoring of RC structures – 2017 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8065969 & http://www.mdpi.com/1424-8220/17/11/2566/htm
  Etat de l’Art des WSN pour le SHM
  Structural Health Monitoring Using Wireless Sensor Networks: A Comprehensive Survey – 2017 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7894175&tag=1
  A Summary Review of Wireless Sensors and Sensor Networks for Structural Health Monitoring – 2006 - https://pdfs.semanticscholar.org/7f7d/0c7e5eebb72e25c1560d73a2a75f63687c47.pdf
  Tag RFID embarquée dans du béton
  RFID sensor systems embedded in concrete – requirements for long–term operation - 2016 - https://ac.els-cdn.com/S2214785317308283/1-s2.0-S2214785317308283-main.pdf?_tid=26d19402-cae0-11e7-9913-00000aacb361&acdnat=1510845153_5800dba22f778f312ac9173d2a5ff4af
  Transmission Characteristics of RFID Sensor Systems Embedded in Concrete – 2017 - http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7808920
  A Wireless Passive Sensing System for Displacement/Strain Measurement in Reinforced Concrete Members – 2016 - http://www.mdpi.com/1424-8220/16/4/496/htm
  Tag RFID pour la traçabilité dans le milieu de la construction
  Traçabilité : identification, localisation, stockage des données associées (mise à jour du tag et de la base de données à chaque étape (fabrication, stockage, transport, réception, mise en place, contrôle,…)) - Life-Cycle Approach For Implementing RFID Technology In Construction: Learning From Academic And Industry Use Cases – 2011 - http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000376 & Review of the current state of Radio Frequency Identification (RFID) Technology, its use and potential future use in Construction – 2006 - https://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/paattyneet-ohjelmat/yhdyskunta/report_rfid_in_construction.pdf

## Slide 19: Généralités
  Interrogations
  Quand le capteur doit être mis en place ? (durant le mélange, après le coulage)
  Quelles sont les propriétés du béton à prendre en considération dans le choix des matériaux et techniques de fabrication ? (pH, humidité, alcalinité,…)
  Quel est le volume attendu pour le nœud sensitif (mm^3, cm^3,…) ?

## Slide 20: Conclusion
  Pas d’application semblable recensée
  Modèle « mesure + traitement + émission » uniquement
  Peu de capteurs intégrés dans le béton
  Utilisation de piles/batteries prépondérante et utilisation de WPT courte distance ou EH très limitée
  Beaucoup d’interrogations
  Télécommunication : fréquence, débit, portée,…
  Mesure : fréquence, grandeurs, méthodes,…
  EH : ressources disponibles, méthodes,…